AG - koszulka dybla z kołnierzem

koszulka kołka rozporowego z kołnierzem, nylon 100%

Podłoże

beton, pełna cegła, kamień naturalny, gazobeton oraz inne pełne materiały, a także niektóre materiały lekkie i otworowe.

Zalety - własności

zastosowanie w szerokiej gamie podłoży,

skrzydła boczne uniemożliwiające obracanie się koszulki dybla w otworze,

wewnętrzny profil koszulki dybla ułatwia wkręcanie elementu rozporowego,

maksymalny możliwy rozpór, dzięki specjalnej geometrii dybla,

kołnierz ograniczający, zapobiegający osadzeniu koszulki zbyt głęboko w otworze,

wykonana z najwyższej jakości surowców.

Charakterystyka

Standardem na zachodzie Europy jest stosowanie do produkcji kołków rozporowych poliamidu (PA6 tzw. "nylonu") jako najodpowiedniejszego i najbezpieczniejszego materiału. Od początku swego istnienia firma Arvex® zachęca swoich odbiorców do stosowania kołków rozporowych wyłącznie z nylonu, ze względu na jego liczne zalety podane poniżej.

Materiał

Wysokowartościowy poliamid 6 (nylon 100%):

niewrażliwość na temperaturę w zakresie od -40°C do +100°C,

odporność na procesy korozji tworzyw, procesy gnicia, starzenia i pękanie,

wyższa elastyczność i ciągliwość powodująca większą odporność na rozciąganie,

odpowiednia twardość dająca lepszą wytrzymałość na ściskanie i umożliwiająca przenoszenie większych obciążeń,

w przeciwieństwie do innych tworzyw, nylon może być stosowany na zewnątrz budynków, bez ryzyka kruszenia, czy pękania

Zasada działania

Rozparte skrzydła boczne dybla naciskają na ścianki otworu, a występujące siły tarcia gwarantują wytrzymałość mocowania.

Wadą tego systemu jest możliwość wystąpienia przesunięć osiowych pomiędzy otworami (w mocowanym materiale otwory są wykonywane odrębnie - powinny być mniejsze niż w podłożu i dobrane do średnicy stosowanego wkręta). Aby tego uniknąć, polecamy zastosowanie dybli do montażu przelotowego (np. ramowe lub szybkiego montażu), gdzie mamy możliwość wiercenia otworu w podłożu przez mocowany materiał.

Rodzaj montażu

Podkładany, tradycyjny montaż - przez materiał mocowany przechodzi tylko wkręt/hak.

Instrukcja montażu krok po kroku

1. Wiercimy w podłożu otwór o średnicy i głębokości podanej w tabeli, a następnie dokładnie go oczyszczamy.

2. Umieszczamy dybel w otworze, pobijając młotkiem aż do całkowitego schowania się koszulki i oparcia kołnierza na krawędzi podłoża.

3. Przykładamy mocowany materiał i dokręcamy wkręt lub hak kluczem, śrubokrętem lub wkrętarką z odpowiednią końcówką (w zależności od stosowanego elementu rozporowego).

4. Montaż jest zakończony, a mocowanie gotowe do przyjęcia obciążenia. Łeb wkręta w razie potrzeby można zaślepić kołpakiem ozdobnym.

Uwaga

stosowanie dybli rozporowych z tworzyw sztucznych nie jest zalecane w miejscach narażonych na stałe obciążenia w temperaturach wyższych niż 40°C,

wiercenie w podłożach otworowych powinno odbywać się bez udaru.

Dostępne rozmiary i ich specyfikacja

| Symbol | Nr zamówienia | Średnica koszulki dybla i otworu w podłożu | Długość koszulki dybla | Minimalna głębokość otworu | Zakres zalecanych średnic wkręta / haka d1 [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d0 [mm] | l [mm] | h0 [mm] | minimalna | maksymalna |
| AG 6 | 1045.0004 | 6 | 30 | 40 | 3.5 | 5.0 |
| AG 8 | 1045.0006 | 8 | 40 | 55 | 4.5 | 6.0 |
| AG 10 | 1045.0007 | 10 | 50 | 65 | 6.0 | 8.0 |
| AG 12 | 1045.0008 | 12 | 60 | 75 | 7.0 | 10.0 |
| AG 14/70 | 1045.0002 | 14 | 70 | 85 | 10.0 | 12.0 |
| AG 14/100 | 1045.0001 | 14 | 100 | 115 | 10.0 | 12.0 |
| AG 14/135 | 1045.0003 | 14 | 135 | 150 | 10.0 | 12.0 |
| AG 14/185 | 1045.0009 | 14 | 185 | 200 | 10.0 | 12.0 |
| AG 16 | 1045.0010 | 16 | 80 | 100 | 12.0 | 14.0 |

Wymiary

Parametry montażu

| Średnica dybla | Minimalna odległość od krawędzi | Minimalny rozstaw osi | Minimalna grubość podłożą | Minimalna głębokość kotwienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d0 [mm] | cmin [mm] | smin [mm] | dmin [mm] | hef [mm] |
| 6 | 55 | 55 | 60 | 30 |
| 8 | 70 | 60 | 80 | 40 |
| 10 | 90 | 75 | 100 | 50 |
| 12 | 105 | 90 | 120 | 60 |
| 14 | 140 | 120 | 160 | 70 |
| 16 | 140 | 120 | 160 | 80 |

Rozmieszczenie otworów

Obciążenia niszczące

| Średnica dybla | Wartości niszczące siły wyrywającej podłużnej* Nk [kN] |
| --- | --- |
| d0 [mm] | beton B25 | cegła pełna | pustaki ≥ 15 N/mm² |
| 6 | 3.30 | 2.60 | 0.85 |
| 8 | 4.70 | 3.90 | 1.20 |
| 10 | 9.50 | 5.30 | 2.10 |
| 12 | 10.50 | 7.00 | 3.00 |
| 14 | 19.00 | 7.60 | - |
| 16 | 25.20 | - | - |

* 1kN = ±100kg; wartości nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa i odnoszą się tylko do zastosowań z wkrętami/hakami o największych dopuszczalnych średnicach; zalecany współczynnik bezpieczeństwa = 6.