AST - dybel ramowo - elewacyjny do murów otworowych, torx

dybel ramowy, koszulka nylonowa z długą strefą rozporową, wkręt z łbem stożkowym, nacięcie gwieździste torx, ocynkowany na biało

Podłoże

mury z cegły wapienno-piaskowej, pustaków, sitówki, dziurawki i innych cegieł otworowych, betonu lekkiego, pumeksu oraz podobnych materiałów budowlanych.

NIE STOSOWAĆ W MATERIAŁACH PEŁNYCH, TWARDYCH.

Zalety - własności

przedłużona strefa rozpierająca gwarantuje maksymalną wytrzymałość w pustakach i materiałach otworowych,

specjalny wewnętrzny kształt dybla zabezpiecza przed przedwczesnym rozpieraniem,

skrzydła antyrotacyjne zapobiegają obracaniu się dybla w otworze podczas montażu,

wypustki koszulki wypełniają puste przestrzenie i wykorzystują przegrody w podłożu do zablokowania dybla,

pewny montaż dzięki nacięciu gwieździstemu torx w łbie wkręta,

tępo wykonany gwint na wkrętach nie tnie dybla, maksymalnie rozpierając go podczas wkręcania,

długa tuleja dybla idealnie chroni wkręt przed korozją i umożliwia najwygodniejszy montaż przelotowy,

natychmiastowa obciążalność i maksymalne bezpieczeństwo dzięki specjalnie opracowanej geometrii śruby i koszulki.

Najczęstsze zastosowania

mocowanie ram drzwiowych i okiennych, łat i płyt z drewna, konstrukcji drewnianych, a także urządzeń w lekkich oraz otworowych materiałach budowlanych.

Rodzaj montażu

Montaż przelotowy i dystansowy (np. mocowanie elementów do podłoża pokrytego izolacją).

Zasada działania

Montaż przelotowy zdecydowanie skraca czas wykonywanych prac. Natomiast dzięki zastosowaniu specjalnego, dłuższego wkręta o tępym gwincie, koszulka nie jest rozcinana, a dybel jest rozparty do ostatniego zęba. W ten sposób mocowanie jest pewne i bezpieczne.

Uwaga

Zabronione jest podkładanie koszulki dybla pod mocowany materiał.

Materiał

koszulka dybla - wysokowartościowy poliamid (nylon 100%) odporny na niszczące procesy starzenia, warunki panujące na zewnątrz budynków oraz temperatury od -40°C do +100°C.

wkręt - stal węglowa zabezpieczona przed korozją poprzez ocynkowanie na biało.

Instrukcja montażu krok po kroku

1. Bez stosowania udaru wiercimy w podłożu przez mocowany materiał otwory o średnicy i głębokości podanej w tabeli.

2. Pobijając lekko młotkiem w łeb wkręta, umieszczamy dybel w otworze, aż do oparcia się kołnierza dybla na mocowanym materiale.

3. Dokręcamy wkręt śrubokrętem lub wkrętarką z odpowiednią końcówką torx.

4. Montaż jest zakończony, a mocowanie gotowe do przyjęcia obciążenia. Łeb wkręta w razie potrzeby można zaślepić kołpakiem ozdobnym.

Przykład zastosowania

Zastosowanie dybli ramowych Arvex® do mocowania fasady biurowca (Poznań).

Wymiary

Rozmieszczenie otworów

Dostępne rozmiary i ich specyfikacja

| Symbol | Nr zamówienia | Średnica koszulki dybla i otworu w podłożu | Długość koszulki dybla | Minimalna głębokość otworu | Średnica wkręta | Długość wkręta* | Rozmiar gniazda Torx | Maksymalna grubość mocowanego materiału |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d0 [mm] | l [mm] | h0 [mm] | d1 [mm] | l1 [mm] | tx | tmax [mm] |
| AST 10/160 | 1039.0001 | 10 | 160 | 170 | 7.0 | 165 | 40 | 80 |
| AST 10/180 | 1039.0002 | 10 | 180 | 190 | 7.0 | 185 | 40 | 90 |
| AST 10/200 | 1039.0003 | 10 | 200 | 210 | 7.0 | 205 | 40 | 110 |
| AST 10/220 | 1039.0004 | 10 | 220 | 230 | 7.0 | 225 | 40 | 130 |
| AST 10/240 | 1039.0005 | 10 | 240 | 250 | 7.0 | 245 | 40 | 150 |
| AST 10/260 | 1039.0006 | 10 | 260 | 270 | 7.0 | 265 | 40 | 170 |
| AST 10/280 | 1039.0007 | 10 | 280 | 290 | 7.0 | 285 | 40 | 190 |
| AST 10/300 | 1039.0008 | 10 | 300 | 310 | 7.0 | 305 | 40 | 210 |
| AST 10/320 | 1039.0009 | 10 | 320 | 330 | 7.0 | 325 | 40 | 230 |

* wkręty są odpowiedniej długości, co gwarantuje rozparcie na całej płaszczyźnie strefy rozporowej, posiadają bezpieczny gwint, nie powodujący przecięcia koszulki i są wykonane z wysokiej jakości stali.

Parametry montażu

| Średnica dybla | Długość dybla | Minimalna odległość od krawędzi | Minimalny rozstaw osi | Minimalna grubość podłoża | Minimalna głębokość kotwienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ [mm] | l [mm] | cmin [mm] | smin [mm] | dmin [mm] | hef [mm] |
| 10 | 160 | 105 | 105 | 125 | 80 |
| 10 | 180-320 | 105 | 105 | 130 | 90 |

Zalecane obciążenia

| Średnica dybla | Zalecane obciążenie na wyrywanie* Nk [kN] | Zalecane obciążenie na ścinanie* Vk [kN] |
| --- | --- | --- |
| Φ [mm] | cegła pełna | cegła otworowa | gazo-beton | cegła pełna | cegła otworowa | gazo-beton |
| 10 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 1.0 | 0.20 | 0.30 |

* 1kN = ±100kg; współczynnik bezpieczeństwa = 6, przy zachowaniu wymaganych minimalnych odległości od krawędzi podłoża i rozstawu osi.