OLA - dybel do płyt gipsowo-kartonowych

nylonowy dybel o specjalnej budowie, do stosowania w pojedynczej i podwójnej płycie gipsowo-kartonowej

Materiał

wysokowartościowy poliamid 6 (nylon 100%).

Podłoże

płyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-pilśniowe, wiórowe, cementowo-pilśniowe, itp.

Zalety - własności

przystosowany do mocowania w pojedynczej lub podwójnej płycie gipsowo-kartonowej,

odpowiedni kształt dybla, zabezpieczający go przed obracaniem się w podłożu podczas dokręcania wkręta,

dostarczane również w wersji z wkrętem (OLA-W).

Zastosowanie

mocowanie lamp, instalacji sanitarnych, przełączników, półek i szafek wiszących, kanałów kablowych, szyn zasłonowych, obrazów, itp.

Wymiary

Przykład zastosowania

Zastosowanie dybla OLA z wkrętem w jednowarstwowej płycie gipsowo-kartonowej.

Zasada działania

Dwa ramiona dybla dociskane są do tylnej powierzchni płyty. W ten sposób obciążenie przenoszone jest równomiernie na stosunkowo dużą powierzchnię. W efekcie uzyskujemy względnie silne i pewne mocowanie.

Instrukcja montażu krok po kroku

1. Wywierć otwór o odpowiedniej średnicy, a następnie go oczyść.

2. Umieść dybel w otworze i dociśnij go, aż do całkowitego oparcia się kołnierza o płytę.

3. Przyłóż mocowany element i kontynuuj przykręcanie odpowiednim wkrętem, aż do wyczucia znaczącego oporu.

4. Mocowanie jest gotowe do przyjęcia obciążenia.

Dostępne rozmiary i ich specyfikacja

| Symbol | Nr zamówienia | Średnica otworu | Długość dybla | Grubość płyty | Zalecana średnica wkręta | Zalecana długość wkręta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d0 [mm] | l1 [mm] | bmin [mm] | bmax [mm] | d2 [mm] | l2 [mm] |
| OLA 4-12 | 1029.0001 | 10 | 40 | 4 | 12 | 4.0 | 60 |
| OLA 15-19 | 1029.0002 | 10 | 47 | 15 | 19 | 4.5 | 60 |